# Text boxes

mmmm

0,5mm

7.00 a 7.23

0.23 Mhz

20mm

6.84    a   7.19

0,35 Mhz

40mm

6.79    a   7.17

0,38Mhz

1mm

6.98 a 7.22

0,24Mhz

9mm

  - a  7.20

0,31 Mhz

12mm

6.87    a   7,20

0, 33 Mhz

3mm

6.94    a   7.21

0,27Mhz

6mm

  - a  7.21

0,30Mhz

2mm

6,96  a 7.22

0,26Mhz

Rácio largura de banda/diâmetro condutor

Largura de banda = máxima distancia de frequência compreendida entre SWR de 1:1.5   (72 Ohms)

Leituras efectuadas no EZnec V5+ em freespace dipole c/29 segments  ½ wave

António Matias CT1FFU 2010

Dipolo aberto em freespace

Para banda dos 40m,

Z= 72 Ohms

Max SWR 1:1.5